Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»

_________________Горбунова Н.Б.

«____»_______________2012 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт металлической крыши д.18 ул. Чкалова

===============================================================================

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |

|    |                                       |          |

===============================================================================

| 1  |                   2                   |    3     |      4

===============================================================================

1 Разборка покрытий кровель из волнистых       6.570

и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2

2 Ремонт деревянных элементов конструкций     15.000

крыш выправка деревянных стропильных н шт.

ог с постановкой раскосов

3 Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-      1.005

3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100 м3

-125 мм, II сорта

4 Разборка слуховых окон прямоугольных дв      0.020

ускатных                                100 окон

5 Устройство слуховых окон                     2.000

слуховое

6 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной      0.250

конструкции с жалюзийной решеткой СГО  м2

6-12Ж, площадь 0,65 м2

7 Створки оконные для жилых зданий площад      0.250

ь 0,3-0,4 м2                            м2

8 Перекладка дымовых труб над крышей с до      0.060

бавлением нового кирпича до 50% в один  100 м

канал

9 Раствор готовый кладочный цементно-изве      0.300

стковый марки 25                        м3

10 Кирпич глиняный для дымовых труб, разме      0.161

ром 250х120х65 мм, марка 100            1000 шт.

11 Остекление оконным стеклом фрамуг с одн      0.005

им переплетом                           100 м2

12 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 г      0.435

руппы, толщиной 3 мм, марки М5          м2

13 Устройство кровли из металлочерепицы по      6.570

готовым прогонам простая кровля        100 м2

14 Профилированный настил оцинкованный С21      4.128

-1000-0,6                               т

15 Коньковый элемент из оцинкованной стали     32.850

м

16 Сталь листовая оцинкованная толщиной ли      0.197

ста 0,5 мм                              т

17 Смена обрешетки с прозорами из досок то      0.600

лщиной до 30 мм                         100 м2

18 Доски необрезные хвойных пород длиной 4      0.480

-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II  м3

сорта

19 Смена обрешетки сплошным настилом из до      1.280

сок толщиной до 30 мм                   100 м2

20 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6      5.747

,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм м3

, II сорта

21 Ремонт деревянных элементов конструкций      0.360

крыш смена стропильных ног из брусьев  100 м

22 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-      0.958

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150  м3

мм и более, II сорта

23 Обивка слуховых окон оцинкованной крове      0.060

льной сталью по дереву с одной стороны  100 м2

24 Сталь листовая оцинкованная толщиной ли      0.043

ста 0,5 мм                              т

25 Погрузка мусор строительный с погрузкой     14.000

вручную                                т

26 Перевозка до 25км автомобилем-самосвало     14.000

м грузоподъемностью 13т, класс груза: 1 т

27 Изоляция покрытий и перекрытий изделиям     13.100

и из волокнистых и зернистых материалов м3 изоля

насухо

28 Маты теплоизоляционные из стекловолокна     13.360

URSА, марки М-11-Ф-18000-1200-50       м3

29 Огнезащитная пропитка деревянных констр      6.570

укций мансард и элементов кровли состав 100 м2

ом «КЛОД-01»

30 Композиция огнезащитная пропиточная «КЛ    427.050

ОД-01»                                  кг

31 Оштукатуривание поверхности дымовых тру      0.400

б                                       100 м2

32 Раствор готовый отделочный тяжелый, цем      0.728

ентно-известковый 1:1:6                 м3

33 Окраска поверхности труб  известковая (      0.400

применительно)                          100 м2

Cоставил _________