Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»

_________________Горбунова Н.Б.

«____»_______________2012 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения д.18 ул. Чкалова

===============================================================================

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |

|    |                                       |          |

===============================================================================

| 1  |                   2                   |    3     |      4

===============================================================================

1 Установка манометров с трехходовым кран      1.000

ом и трубкой-сифоном                    компл.

2 Манометр для неагрессивных сред (класс       1.000

точности 1.5) с резьбовым присоединение компл.

м марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1

1П18пкРу16 с трубкой сифоном

3 Установка счетчиков (водомеров) диаметр      1.000

ом до 40 мм                             счетчик

4 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметро      1.000

м 40 мм  ВК-Х/40                        шт.

5 Установка фильтров диаметром 40 мм           0.100

10 фильт

6 Фильтры для очистки воды в трубопровода      1.000

х систем отопления диаметром 40 мм      шт.

7 Прокладка трубопроводов водоснабжения и      0.040

з напорных полипропиленовых труб низког 100 м

о давления среднего типа наружным диаме

тром 40 мм

8 Муфта комбинированная (наружная резьба       6.000

под ключ) полипропиленовая, диаметром 4 шт.

0-1 1/4

9 Угольник 90 град. полипропиленовый, диа      2.000

метром 40 мм                            шт.

10 Трубы полипропиленовые РN 20 диаметром       3.748

40 мм                                   м

11 Тройник полипропиленовый, диаметром 40       3.000

мм                                      шт.

12 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметро      3.000

м 40 мм                                 шт.

Cоставил _________