«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖКЭК «Никологоры»

_________________Горбунова Н.Б

«____»_______________2012 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Установку общедомового прибора учета электроэнергии д.18 ул. Чкалова

===============================================================================

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |

|    |                                       |          |

===============================================================================

| 1  |                   2                   |    3     |      4

===============================================================================

1 Установка автоматического выклбчателя в      1.000

Шкафу распределительного пункта общедо  шт.

мового

2 Автоматические выключатели двухполюсные      1.000

ВА47-100 2Р 40А х-на С                 шт.

3 Блок управления шкафного исполнения или      1.000

распределительный пункт (шкаф), устана шт.

вливаемый на стене, высота и ширина до

600х600 мм

4 Корпус распределительного щита (IР54) н      1.000

авесного ЩРн-36з-0 74 Е4                шт.

5 Установка общедомовго счетчика               1.000

шт.

6 Счетчик электрический трехфазный НЕВА 3      1.000

06 5-100А                               шт

7 Рукав металлический наружным диаметром       0.180

до 48 мм                                100 м

8 Металлорукав диаметром 25 мм                18.000

м

9 Затягивание провода в проложенные трубы      0.180

и металлические рукава первого одножил 100 м

ьного или многожильного в общей оплетке

, суммарное сечение до 35 мм2

10 Кабели силовые ВВГнг-LS 3х10(ож)- 1          0.018

1000 м

12 Проводник заземляющий открыто по строит      0.030

ельным основаниям из круглой стали диам 100 м

етром 8 мм

13 Заземлитель вертикальный из круглой ста      0.300

ли диаметром 12 мм                      10 шт.

14 Заземлитель горизонтальный из стали кру      0.030

глой диаметром 12 мм                    100 м

15 Ящик с одним трехполюсным рубильником,       1.000

или с трехполюсным рубильником и тремя  шт.

предохранителями, или с тремя блоками «

предохранитель-выключатель», или с трем

я предохранителями, устанавливаемый на

конструкции на стене или колонне, на то

к до 100 А

16 Ящик с предохранителями и рубильников Я      1.000

РП -100А                                шт

Cоставил _________