«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»

_________________Горбунова Н.Б.

«____»_______________2012 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт металлической крыши д.51 ул. 1 Пролетарская

===============================================================================

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |

|    |                                       |          |

===============================================================================

| 1  |                   2                   |    3     |      4

===============================================================================

1 Разборка покрытий кровель из волнистых       6.680

и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2

2 Разборка слуховых окон прямоугольных дв      0.020

ускатных                                100 окон

3 Устройство слуховых окон                     2.000

слуховое

4 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной      0.250

конструкции с жалюзийной решеткой СГО  м2

6-12Ж, площадь 0,65 м2

5 Створки оконные для жилых зданий площад      0.250

ь 0,3-0,4 м2                            м2

6 Перекладка дымовых труб над крышей с до      0.060

бавлением нового кирпича до 50% в один  100 м

канал

7 Раствор готовый кладочный цементно-изве      0.300

стковый марки 25                        м3

8 Кирпич глиняный для дымовых труб, разме      0.161

ром 250х120х65 мм, марка 100            1000 шт.

9 Остекление оконным стеклом фрамуг с одн      0.005

им переплетом                           100 м2

10 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 г      0.435

руппы, толщиной 3 мм, марки М5          м2

11 Устройство кровли из металлочерепицы по      6.680

готовым прогонам простая кровля        100 м2

12 Профилированный настил оцинкованный С21      4.197

-1000-0,6                               т

V = 6.68*0.561*1.12

13 Коньковый элемент из оцинкованной стали     33.400

м

V = 6.68*5

14 Сталь листовая оцинкованная толщиной ли      0.200

ста 0,5 мм                              т

V = 6.68*0.03

15 Смена обрешетки с прозорами из досок то      1.000

лщиной до 30 мм                         100 м2

16 Доски необрезные хвойных пород длиной 4      0.800

-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II  м3

сорта

17 Смена обрешетки сплошным настилом из до      1.300

сок толщиной до 30 мм                   100 м2

18 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6      5.836

,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм м3

, II сорта

19 Обивка  слуховых окон оцинкованной кров      0.060

ельной сталью по дереву с одной стороны 100 м2

20 Сталь листовая оцинкованная толщиной ли      0.043

ста 0,5 мм                              т

21 Погрузка мусор строительный с погрузкой     14.670

вручную                                т

22 Перевозка до 25км автомобилем-самосвало     14.670

м грузоподъемностью 13т, класс груза: 1 т

23 Изоляция покрытий и перекрытий изделиям     11.700

и из волокнистых и зернистых материалов м3 изоля

насухо

24 Маты теплоизоляционные из стекловолокна     11.932

URSА, марки М-11-Ф-18000-1200-50       м3

25 Огнезащитная пропитка деревянных констр      6.680

укций мансард и элементов кровли состав 100 м2

ом «КЛОД-01»

26 Композиция огнезащитная пропиточная «КЛ    434.200

ОД-01»                                  кг

27 Оштукатуривание поверхности дымовых тру      0.480

б                                       100 м2

28 Раствор готовый отделочный тяжелый, цем      0.874

ентно-известковый 1:1:6                 м3

29 Окраска поверхности труб  известковая (      0.480

применительно)                          100 м2

Cоставил _________