| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 131. 968 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.298 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 32.154 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 4 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.744 | 731.64 | 544.34 | 8 777.92 | 6 531 | 11.998 |
| 1. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 63.4632 | 8.460 | 536.90 | 102.200 | 6 486 | 12.08 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.23808 | 11.593 | 2.76 | 133.275 | 32 | 11.496 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.23808 | 31.26 | 7.44 | 188.30 | 45 | 6.026 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.76 | 133.27 | 32 | 11.496 |
| 1. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.99696 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 399.35 | 63% | 4 106 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 269.83 | 40% | 2 607 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 213.52 |  | 13 244 |  |
| 2. | Е16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.744 | 8 344.71 | 6 208.46 | 33 439.64 | 24 879 | 4.007 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 2. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 70.84 | 52.70496 | 9.920 | 522.83 | 119.830 | 6 316 | 12.08 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.075 | 0.0558 | 13.441 | 0.75 | 155.018 | 9 | 11.533 |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0372 | 86.40 | 3.21 | 807.87 | 30 | 9.361 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.50 | 155.10 | 6 | 11.54 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 | 0.0186 | 111.99 | 2.08 | 668.11 | 12 | 5.976 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.25 | 155.10 | 3 | 11.52 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.2046 | 87.17 | 17.83 | 493.63 | 101 | 5.665 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.37 |  |  |  |
| 2. 6. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00266 | 0.00197904 | 13 398.40 | 26.52 | 48 041.17 | 95 | 3.585 |
| 2. 7. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 69.32 | 51.57408 | 7.87 | 405.89 | 46.09 | 2 377 | 5.856 |
| 2. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 1.16808 | 2.41 | 2.82 | 13.50 | 16 | 5.592 |
| 2. 9. | с302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 99.8 | 74.2512 | 70.40 | 5 227.28 | 214.57 | 15 932 | 3.048 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 602.12 | 98% | 6 199 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 371.74 | 56% | 3 542 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 182.32 |  | 34 620 |  |
| 3. | Е65-6-9 | Смена смывных бачков (б/у) | 100 приборов |  | 0.16 | 1 139.13 | 182.26 | 11 259.19 | 1 802 | 9.887 |
| 3. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 100 | 16 | 9.070 | 145.12 | 109.570 | 1 753 | 12.08 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.0608 | 11.678 | 0.71 | 133.224 | 8 | 11.408 |
| 3. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0608 | 31.26 | 1.90 | 188.30 | 11 | 6.026 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.71 | 133.27 | 8 | 11.408 |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.0592 | 87.17 | 5.16 | 493.63 | 29 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.69 |  |  |  |
| 3. 5. | С301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 200 | 32 | 0.94 | 30.08 | 0.24 | 8 | 0.255 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 150.20 | 88% | 1 550 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 87.50 | 48% | 845 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 419.96 |  | 4 197 |  |
| 4. | Е65-6-14 | Смена унитазов (б/у) | 100 приборов |  | 0.16 | 3 829.54 | 612.72 | 39 769.02 | 6 363 | 10.385 |
| 4. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 354.7 | 56.752 | 9.070 | 514.74 | 109.570 | 6 218 | 12.08 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.064 | 11.563 | 0.74 | 133.281 | 9 | 11.527 |
| 4. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4 | 0.064 | 31.26 | 2.00 | 188.30 | 12 | 6.025 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.74 | 133.27 | 9 | 11.527 |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.064 | 87.17 | 5.58 | 493.63 | 32 | 5.661 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.74 |  |  |  |
| 4. 5. | С101-0311 | Каболка | т | 0.0035 | 0.00056 | 22 002.26 | 12.32 | 44 123.30 | 25 | 2.006 |
| 4. 6. | С101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.0072 | 0.001152 | 11 921.23 | 13.73 | 36 649.58 | 42 | 3.075 |
| 4. 7. | С101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.02 | 0.0032 | 1 309.96 | 4.19 | 5 872.88 | 19 | 4.484 |
| 4. 8. | С301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 400 | 64 | 0.94 | 60.16 | 0.24 | 15 | 0.255 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 530.94 | 88% | 5 480 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 309.29 | 48% | 2 989 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 452.95 |  | 14 832 |  |
| 5. | Е46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия |  | 0.68 | 352.23 | 239.52 | 3 563.84 | 2 423 | 10.116 |
| 5. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 30.53 | 20.7604 | 7.800 | 161.93 | 94.220 | 1 956 | 12.079 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 2.482 | 11.600 | 28.79 | 133.272 | 331 | 11.489 |
| 5. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 2.482 | 31.26 | 77.59 | 188.30 | 467 | 6.023 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 28.79 | 133.27 | 331 | 11.489 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 188.81 | 84% | 1 921 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 114.43 | 48% | 1 098 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 542.76 |  | 5 442 |  |
| 6. | Е11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (б/у) | 100 м2 покрытия |  | 0.68 | 947.28 | 644.15 | 9 944.65 | 6 762 | 10.498 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 6. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 76.7165 | 52.16722 | 8.530 | 444.99 | 103.040 | 5 375 | 12.08 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.95 | 0.646 | 11.594 | 7.49 | 133.266 | 86 | 11.494 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.95 | 0.646 | 31.26 | 20.19 | 188.30 | 122 | 6.025 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.49 | 133.27 | 86 | 11.494 |
| 6. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1.125 | 0.765 | 0.95 | 0.73 | 4.20 | 3 | 4.397 |
| 6. 5. | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.375 | 2.295 | 2.09 | 4.80 | 8.74 | 20 | 4.179 |
| 6. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.375 | 0.935 | 87.17 | 81.50 | 493.63 | 462 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 10.85 |  |  |  |
| 6. 7. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.017816 | 5 160.53 | 91.94 | 43 813.56 | 781 | 8.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 502.25 | 94% | 5 133 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 289.59 | 51% | 2 785 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 435.99 |  | 14 680 |  |
| 7. | С203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 |  | 0.555 | 2 130.23 | 1 182.28 | 10 478.29 | 5 815 | 4.918 |
|  |  | Объем: 3.71*0.22*0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 |  | 2.12 | 313.94 | 665.54 | 2 013.27 | 4 268 | 6.413 |
| 8. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 18.9316 | 9.070 | 171.71 | 109.570 | 2 074 | 12.08 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 4.7912 | 10.060 | 48.20 | 115.581 | 554 | 11.489 |
| 8. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 4.7912 | 100.01 | 479.17 | 449.78 | 2 155 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 48.20 | 115.58 | 554 | 11.489 |
| 8. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 9.5824 | 1.53 | 14.66 | 4.05 | 39 | 2.647 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 217.71 | 84% | 2 208 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 131.95 | 48% | 1 261 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 015.20 |  | 7 737 |  |
| 9. | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0212 | 67 103.95 | 1 422.60 | 439 713.63 | 9 322 | 6.553 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 9. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 207 | 4.3884 | 7.800 | 34.23 | 94.220 | 413 | 12.079 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.5 | 0.477 | 13.501 | 6.44 | 155.094 | 74 | 11.488 |
| 9. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 22.5 | 0.477 | 86.40 | 41.21 | 807.87 | 385 | 9.351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 6.44 | 155.10 | 74 | 11.488 |
| 9. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 60 | 1.272 | 0.50 | 0.64 | 1.36 | 2 | 2.703 |
| 9. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.003445 | 87.17 | 0.30 | 493.63 | 2 | 5.667 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.04 |  |  |  |
| 9. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 5.3 | 10.08 | 53.42 | 20.15 | 107 | 1.999 |
| 9. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00424 | 2.41 | 0.01 | 13.50 | 0 | 6 |
| 9. 8. | с401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 102 | 2.1624 | 597.85 | 1 292.79 | 3 890.50 | 8 413 | 6.507 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 38.64 | 80% | 390 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 22.37 | 44% | 214 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 483.61 |  | 9 926 |  |
| 10. | Е46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий |  | 0.09 | 1 263.54 | 113.73 | 8 186.54 | 736 | 6.471 |
| 10. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 35.43 | 3.1887 | 9.510 | 30.32 | 114.880 | 366 | 12.08 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.99 | 0.8091 | 10.061 | 8.14 | 115.585 | 94 | 11.489 |
| 10. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8.99 | 0.8091 | 100.01 | 80.92 | 449.78 | 364 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 8.14 | 115.58 | 94 | 11.489 |
| 10. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 17.98 | 1.6182 | 1.53 | 2.48 | 4.05 | 7 | 2.641 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 38.09 | 84% | 386 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 23.08 | 48% | 221 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174.90 |  | 1 343 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 11 815.60 |  | 68 901 | 5.831 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 267.82 |  | 29 326 | 6.871 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 182.28 |  | 5 815 | 4.918 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5, 8, 10; %=94 - по стр. 6; %=80 - по стр. 9) |  |  |  |  | 985.50 |  | 10 038 | 10.186 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5, 8, 10; %=51 - по стр. 6; %=44 - по стр. 9) |  |  |  |  | 581.42 |  | 5 579 | 9.595 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 834.74 |  | 44 943 | 7.703 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 547.78 |  | 39 575 | 5.243 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2; %=88 - по стр. 3, 4) |  |  |  |  | 1 682.61 |  | 17 335 | 10.302 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3, 4) |  |  |  |  | 1 038.36 |  | 9 983 | 9.614 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 268.75 |  | 66 893 | 6.514 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 16 103.49 |  | 111 836 | 6.945 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 668.11 |  | 27 373 | 10.259 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 619.78 |  | 15 562 | 9.607 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 16 102.89 |  | 111 837 | 6.945 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 20 131 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 131 968 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |