| Стройка: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.26 |
| --- | --- |
| Объект: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.26 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-05 |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №26 по улице III Пролетарской пос. Никологоры |
| Основание: дефектная ведомость, подписанная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 602.605 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.058 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 111.068 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 182.4372 | 7.800 | 1 423 | 94.220 | 17 189 | 12.079 |
| 2 | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 50.698 | 7.940 | 403 | 95.920 | 4 863 | 12.067 |
| 3 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 58.7378 | 8.530 | 501 | 103.040 | 6 052 | 12.08 |
| 4 | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 331.43506 | 8.640 | 2 864 | 104.370 | 34 592 | 12.078 |
| 5 | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 0.46023 | 8.860 | 4 | 107.030 | 49 | 12.25 |
| 6 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 6.059695 | 9.070 | 55 | 109.570 | 664 | 12.073 |
| 7 | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 413.3877538 | 9.180 | 3 795 | 110.890 | 45 841 | 12.079 |
| 8 | З000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.-ч | 7.0384216 | 7.300 | 51 | 88.300 | 621 | 12.176 |
|  |  | Итого по разделу |  | 1050.2541604 |  | 9 096 |  | 109 871 | 12.079 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 9 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.7195 | 13.602 | 105 | 155.000 | 1 197 | 11.4 |
|  | Машины и механизмы |
| 10 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 4.71895 | 86.40 | 408 | 807.87 | 3 812 | 9.343 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 64 | 155.10 | 732.00 | 11.438 |
| 11 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.00055 | 111.99 | 336 | 668.11 | 2 005 | 5.967 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 41 | 155.10 | 465.00 | 11.341 |
| 12 | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 14.805065 | 1.70 | 25 | 5.33 | 79 | 3.16 |
| 13 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14175 | 8.10 | 1 | 34.90 | 5 | 5 |
| 14 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 22.5335 | 1.95 | 44 | 4.06 | 91 | 2.068 |
| 15 | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.4 | 0.95 |  | 4.20 | 2 | 0 |
| 16 | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 205.031925 | 6.82 | 1 398 | 17.13 | 3 512 | 2.512 |
| 17 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 9.181375 | 87.17 | 800 | 493.63 | 4 532 | 5.665 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 107 |  |  | 0 |
| 18 | Х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 3.531388 | 99.23 | 350 | 629.15 | 2 222 | 6.349 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т | 12.1772 | 15.09 | 184 | 128.20 | 1 561 | 8.484 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 3 546 |  | 17 821 | 5.026 |
|  | Материальные ресурсы |
| 20 | П-райс 1. | Снегозадержатель трубчатый | компл. | 2 | 312.99 | 626 | 1 571.21 | 3 142 | 5.019 |
| 21 | П-райс 2. | Огнезащитный состав КСД | кг | 433.93 | 6.01 | 2 608 | 30.17 | 13 092 | 5.02 |
| 22 | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0004118 | 6 180.64 | 3 | 43 813.56 | 18 | 6 |
| 23 | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.019016 | 6 400.66 | 122 | 20 583.54 | 391 | 3.205 |
| 24 | С101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 2 | 22.94 | 46 | 71.19 | 142 | 3.087 |
| 25 | С101-1757 | Ветошь | кг | 86.786 | 3.00 | 260 | 11.01 | 956 | 3.677 |
| 26 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.02088 | 5 160.53 | 108 | 43 813.56 | 915 | 8.472 |
| 27 | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 4824.6 | 0.66 | 3 184 | 2.29 | 11 048 | 3.47 |
| 28 | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 605.88 | 0.72 | 436 | 2.50 | 1 515 | 3.475 |
| 29 | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.05046 | 7 878.53 | 398 | 36 259.74 | 1 830 | 4.598 |
| 30 | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 119.68 | 2.78 | 333 | 5.58 | 668 | 2.006 |
| 31 | С101-3857 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 | т | 5.12311184 | 7 191.05 | 36 841 | 36 478.18 | 186 882 | 5.073 |
| 32 | С101-4128-1 | Коньковый элемент из оцинкованной стали | м | 72 | 40.23 | 2 897 | 134.19 | 9 662 | 3.335 |
| 33 | С102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.504 | 524.95 | 265 | 2 354.95 | 1 187 | 4.479 |
| 34 | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12 | 690.50 | 83 | 3 176.16 | 381 | 4.59 |
| 35 | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.12 | 1 095.99 | 132 | 3 773.75 | 453 | 3.432 |
| 36 | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.6084 | 1 454.15 | 885 | 4 760.04 | 2 896 | 3.272 |
| 37 | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2 | 1 166.12 | 233 | 3 773.75 | 755 | 3.24 |
| 38 | С102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.768 | 829.01 | 637 | 4 436.44 | 3 407 | 5.349 |
| 39 | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 1 | 152.98 | 153 | 986.33 | 986 | 6.444 |
| 40 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.086786 | 2.41 |  | 13.50 | 1 | 0 |
| 41 | С509-9900 | Строительный мусор | т | 12.1772 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 50 250 |  | 240 327 | 4.783 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 62 892 |  | 368 019 | 5.852 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 696 |  | 89 753 | 10.321 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 5 470 |  | 52 910 | 9.673 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 77 058 |  | 510 682 | 6.627 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 91 923 | 6.627 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 602 605 | 6.627 |