| «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» ______________/_________________/ ________________/__________________/ «_____»__________________20__г. «_____»___________________20__г. |
| --- |
| Стройка: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.26 |
| Объект: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.26 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №26 по улице III Пролетарской пос. Никологоры |
| Основание: дефектная ведомость, подписанная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 602.605 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.058 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 111.068 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 7.48 | 191.31 | 1 431 | 2 301.38 | 17 214 | 12.029 |
| 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 24.39 | 182.4372 | 7.800 | 1 423 | 94.220 | 17 189 | 12.079 |
| 1. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 4.7124 | 1.70 | 8 | 5.33 | 25 | 3.135 |
| 1. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.45 | 10.846 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 181 | 71% | 12 204 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 925 | 52% | 8 938 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 537 |  | 38 356 |  |
| 2. | Е58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон |  | 0.02 | 2 720.29 | 54 | 32 770.01 | 655 | 12.13 |
| 2. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 341.3 | 6.826 | 7.940 | 54 | 95.920 | 655 | 12.081 |
| 2. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6.1 | 0.122 | 1.70 |  | 5.33 | 1 | 3.135 |
| 2. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 5.6 | 0.112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 45 | 71% | 465 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 35 | 52% | 341 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134 |  | 1 461 |  |
| 3. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м |  | 0.24 | 3 621.50 | 869 | 15 945.39 | 3 827 | 4.404 |
|  |  | Объем: 3*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 39.87 | 9.5688 | 8.530 | 82 | 103.040 | 986 | 12.08 |
| 3. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.64 | 0.1536 | 1.70 |  | 5.33 | 1 | 3.135 |
| 3. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.084 | 87.17 | 7 | 493.63 | 41 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1 |  |  |  |
| 3. 4. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.038 | 0.00912 | 5 160.53 | 47 | 43 813.56 | 400 | 8.49 |
| 3. 5. | с102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 2.1 | 0.504 | 1 454.15 | 733 | 4 760.04 | 2 399 | 3.273 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 68 | 71% | 700 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 53 | 52% | 513 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 990 |  | 5 040 |  |
| 4. | Е58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | шт. |  | 8 | 117.91 | 943 | 841.42 | 6 731 | 7.138 |
| 4. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.24 | 33.92 | 8.530 | 289 | 103.040 | 3 495 | 12.08 |
| 4. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 5.04 | 1.70 | 9 | 5.33 | 27 | 3.135 |
| 4. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 2.72 | 87.17 | 237 | 493.63 | 1 343 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 32 |  |  |  |
| 4. 4. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.002 | 0.016 | 6 400.66 | 102 | 20 583.54 | 329 | 3.216 |
| 4. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.008 | 5 160.53 | 41 | 43 813.56 | 351 | 8.49 |
| 4. 6. | с102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.063 | 0.504 | 524.95 | 265 | 2 354.95 | 1 187 | 4.486 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 240 | 71% | 2 481 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 188 | 52% | 1 817 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 371 |  | 11 030 |  |
| 5. | Е58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 0.96 | 1 047.31 | 1 005 | 8 066.59 | 7 744 | 7.705 |
| 5. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.7 | 43.872 | 7.940 | 348 | 95.920 | 4 208 | 12.081 |
| 5. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.2208 | 1.70 |  | 5.33 | 1 | 3.135 |
| 5. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.1728 | 87.17 | 15 | 493.63 | 85 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2 |  |  |  |
| 5. 4. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00096 | 5 160.53 | 5 | 43 813.56 | 42 | 8.49 |
| 5. 5. | с102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.8 | 0.768 | 829.01 | 637 | 4 436.44 | 3 407 | 5.351 |
| 5. 6. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.27 | 1.2192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 289 | 71% | 2 988 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 226 | 52% | 2 188 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 520 |  | 12 920 |  |
| 6. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | слуховое окно |  | 2 | 400.13 | 800 | 2 295.08 | 4 590 | 5.738 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 6. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.6245 | 15.249 | 8.530 | 130 | 103.040 | 1 571 | 12.08 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1375 | 0.275 | 13.500 | 4 | 155.100 | 43 | 11.489 |
| 6. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.275 | 111.99 | 31 | 668.11 | 184 | 5.966 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 4 | 155.10 | 43 | 11.489 |
| 6. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.2 | 0.4 | 0.95 |  | 4.20 | 2 | 4.421 |
| 6. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.275 | 87.17 | 24 | 493.63 | 136 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 3 |  |  |  |
| 6. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.0028 | 5 160.53 | 14 | 43 813.56 | 123 | 8.49 |
| 6. 7. | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 690.50 | 83 | 3 176.16 | 381 | 4.6 |
| 6. 8. | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 1 095.99 | 132 | 3 773.75 | 453 | 3.443 |
| 6. 9. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.2 | 1 166.12 | 233 | 3 773.75 | 755 | 3.236 |
| 6. 10. | с203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 0.5 | 1 | 152.98 | 153 | 986.33 | 986 | 6.447 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 142 | 90% | 1 453 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 72 | 43% | 694 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 014 |  | 6 737 |  |
| 7. | С101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. |  | 2 | 22.94 | 46 | 71.19 | 142 | 3.087 |
| 8. | Е12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли |  | 0.058 | 10 866.84 | 630 | 53 514.22 | 3 104 | 4.927 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 8. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 104.4775 | 6.059695 | 9.070 | 55 | 109.570 | 664 | 12.08 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.625 | 0.03625 | 13.500 |  | 155.100 | 6 | 11.489 |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.525 | 0.03045 | 86.40 | 3 | 807.87 | 25 | 9.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 155.10 | 5 | 11.489 |
| 8. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0058 | 111.99 | 1 | 668.11 | 4 | 5.966 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 155.10 | 1 | 11.489 |
| 8. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.009425 | 87.17 | 1 | 493.63 | 5 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  |  |  |  |
| 8. 6. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0071 | 0.0004118 | 6 180.64 | 3 | 43 813.56 | 18 | 7.089 |
| 8. 7. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.052 | 0.003016 | 6 400.66 | 19 | 20 583.54 | 62 | 3.216 |
| 8. 8. | с101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.87 | 0.05046 | 7 878.53 | 398 | 36 259.74 | 1 830 | 4.602 |
| 8. 9. | с102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1.8 | 0.1044 | 1 454.15 | 152 | 4 760.04 | 497 | 3.273 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 59 | 92% | 616 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 30 | 44% | 295 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720 |  | 4 015 |  |
| 9. | Е26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01> | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 8.6786 | 651.10 | 5 651 | 5 923.16 | 51 405 | 9.097 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 9. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 47.633 | 413.3877538 | 9.180 | 3 795 | 110.890 | 45 841 | 12.08 |
| 9. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.525 | 4.556265 | 1.70 | 8 | 5.33 | 24 | 3.135 |
| 9. 3. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 23.625 | 205.031925 | 6.82 | 1 398 | 17.13 | 3 512 | 2.512 |
| 9. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 2.16965 | 87.17 | 189 | 493.63 | 1 071 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 25 |  |  |  |
| 9. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 86.786 | 3.00 | 260 | 11.01 | 956 | 3.67 |
| 9. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.086786 | 2.41 |  | 13.50 | 1 | 5.602 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 416 | 77% | 35 298 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 277 | 48% | 22 004 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 344 |  | 108 706 |  |
| 10. | П-райс 2. | Огнезащитный состав КСД | кг |  | 433.93 | 6.01 | 2 608 | 30.17 | 13 092 | 5.02 |
|  |  | Объем: 867.86*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли |  | 7.48 | 1 055.39 | 7 894 | 7 399.57 | 55 349 | 7.012 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 11. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 44.3095 | 331.43506 | 8.640 | 2 864 | 104.370 | 34 592 | 12.08 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9875 | 7.3865 | 13.500 | 100 | 155.100 | 1 146 | 11.489 |
| 11. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.625 | 4.675 | 86.40 | 404 | 807.87 | 3 777 | 9.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 63 | 155.10 | 725 | 11.489 |
| 11. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 2.7115 | 111.99 | 304 | 668.11 | 1 812 | 5.966 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 37 | 155.10 | 421 | 11.489 |
| 11. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 22.5335 | 1.95 | 44 | 4.06 | 91 | 2.082 |
| 11. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 3.74 | 87.17 | 326 | 493.63 | 1 846 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 43 |  |  |  |
| 11. 7. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 645 | 4824.6 | 0.66 | 3 184 | 2.29 | 11 048 | 3.47 |
| 11. 8. | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 81 | 605.88 | 0.72 | 436 | 2.50 | 1 515 | 3.472 |
| 11. 9. | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 16 | 119.68 | 2.78 | 333 | 5.58 | 668 | 2.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 3 201 | 92% | 32 879 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 630 | 44% | 15 725 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 725 |  | 103 953 |  |
| 12. | С101-3857 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 | т |  | 5.12311184 | 7 191.05 | 36 841 | 36 478.18 | 186 882 | 5.073 |
|  |  | Объем: 748*5.614/1000*1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-4128-1 | Коньковый элемент из оцинкованной стали | м |  | 72 | 40.23 | 2 897 | 134.19 | 9 662 | 3.335 |
| 14. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (прим.) Устройство снегозадержания над подъездами. | 100 м ограждения |  | 0.06 | 137.19 | 8 | 1 263.45 | 76 | 9.5 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 14. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.6705 | 0.46023 | 8.860 | 4 | 107.030 | 49 | 12.08 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 0.02175 | 13.500 |  | 155.100 | 3 | 11.489 |
| 14. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.225 | 0.0135 | 86.40 | 1 | 807.87 | 11 | 9.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 155.10 | 2 | 11.489 |
| 14. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.00825 | 111.99 | 1 | 668.11 | 6 | 5.966 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  | 155.10 | 1 | 11.489 |
| 14. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.3625 | 0.14175 | 8.10 | 1 | 34.90 | 5 | 4.309 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.175 | 0.0105 | 87.17 | 1 | 493.63 | 5 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 4 | 92% | 48 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 | 44% | 23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  | 147 |  |
| 15. | П-райс 1. | Снегозадержатель трубчатый | компл. |  | 2 | 312.99 | 626 | 1 571.21 | 3 142 | 5.019 |
| 16. | Е311-01-146-1; | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 12.1772 | 33.00 | 402 | 233.49 | 2 843 | 7.072 |
| 16. 1. | з000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.-ч | 0.578 | 7.0384216 | 7.300 | 51 | 88.300 | 621 | 12.096 |
| 16. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.29 | 3.531388 | 99.23 | 350 | 629.15 | 2 222 | 6.34 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 51 | 100% | 621 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 31 | 60% | 373 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 484 |  | 3 837 |  |
| 17. | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т |  | 12.1772 | 15.09 | 184 | 128.20 | 1 561 | 8.484 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 62 892 |  | 368 019 | 5.852 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 696 |  | 89 753 | 10.321 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 470 |  | 52 910 | 9.673 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 77 058 |  | 510 682 | 6.627 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 91 923 | 6.627 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 602 605 | 6.627 |

| Составил: | Л.В.Гарлыева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер                                                   Н.Н.Мирошников

Начальник РЦЦС                                                    С.А.Сидорова