| Стройка: | Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| --- | --- |
| Объект: | Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-09 |
| на Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 16.866 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.009 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.120 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 1.1408 | 9.290 | 11.00 | 112.220 | 128 | 11.636 |
| 2 | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.4715 | 9.400 | 4.00 | 113.550 | 54 | 13.5 |
| 3 | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 0.3565 | 9.760 | 3.00 | 117.900 | 42 | 14 |
| 4 | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 7.4704 | 9.920 | 74.00 | 119.830 | 895 | 12.095 |
|  |  | Итого по разделу |  | 9.4392 |  | 92.00 |  | 1 119 | 12.163 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 5 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.00875 |  |  | 114.000 | 1 | 0 |
|  | Машины и механизмы |
| 6 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.003 | 86.40 |  | 807.87 | 2 | 0 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |  | 155.10 |  | 0 |
| 7 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.00575 | 111.99 | 1.00 | 668.11 | 4 | 4 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |  | 155.10 | 1.00 | 0 |
| 8 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.46375 | 8.10 | 4.00 | 34.90 | 16 | 4 |
| 9 | Х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 0.29 | 36.82 | 11.00 | 228.95 | 66 | 6 |
| 10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.088 | 87.17 | 8.00 | 493.63 | 43 | 5.375 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 1.00 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 24.00 |  | 131 | 5.458 |
|  | Материальные ресурсы |
| 11 | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.0000412 | 22 288.50 | 1.00 | 48 474.65 | 2 | 2 |
| 12 | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.0092 | 26.60 |  | 126.64 | 1 | 0 |
| 13 | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00004 | 15 026.77 | 1.00 | 36 205.08 | 1 | 1 |
| 14 | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 15 500.35 |  | 35 322.04 | 1 | 0 |
| 15 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00009 | 9 600.99 | 1.00 | 39 986.01 | 4 | 4 |
| 16 | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 36.85 | 1.00 | 109.21 | 2 | 2 |
| 17 | С103-3004-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 40 мм | м | 3.748 | 24.42 | 92.00 | 73.12 | 274 | 2.978 |
| 18 | С103-3101-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба под ключ) полипропиленовая, диаметром 40-1 1/4 | шт. | 6 | 83.37 | 500.00 | 355.71 | 2 134 | 4.268 |
| 19 | С103-3124-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. | 2 | 4.29 | 9.00 | 25.84 | 52 | 5.778 |
| 20 | С103-3144-33 | Тройник полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. | 3 | 7.74 | 23.00 | 29.82 | 89 | 3.87 |
| 21 | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.0116 | 118.58 | 1.00 | 30.32 |  | 0 |
| 22 | С301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | шт. | 1 | 276.17 | 276.00 | 1 218.33 | 1 218 | 4.413 |
| 23 | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.5148 | 7.87 | 4.00 | 46.09 | 24 | 6 |
| 24 | С301-1466 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл. | 1 | 247.01 | 247.00 | 643.35 | 643 | 2.603 |
| 25 | С301-3184 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм | шт. | 1 | 1 204.82 | 1 205.00 | 5 094.00 | 5 094 | 4.227 |
| 26 | С302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. | 3 | 295.72 | 887.00 | 592.53 | 1 778 | 2.005 |
| 27 | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.000252 | 2.15 |  | 15.91 |  | 0 |
| 28 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0752 | 2.41 |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 3 248.00 |  | 11 317 | 3.484 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 3 364.00 |  | 12 567 | 3.736 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 106.65 |  | 1 098 | 10.295 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 65.85 |  | 628 | 9.537 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 3 536.50 |  | 14 293 | 4.042 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 2 573 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 16 866 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |